陕西直升机股份有限公司

陕西直升机产业发展园（一期）A地块

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：陕西直升机股份有限公司

编制单位： 西安建筑科技大学

二〇二二年九月

建 设 单 位：陕西直升机股份有限公司

法 人 代 表：赵晶涛

负  责  人： 贾永红 王军

编 制 单 位：西安建筑科技大学

法 人 代 表：王树声

项目负责人 ：韩蕾

报告编制人： 韩蕾  孙婷

建设单位通讯资料

地址：西安市长安区航天基地神舟六路858号

电话：029-89696785

传真：029-89696785

邮编：710100

编制单位通讯资料

地址：西安市碑林区雁塔中路13号

电话：029-82202542

传真：029-82202542

邮编：710055

目 录

表一	1

表二	3

工程建设内容	3

原辅材料消耗及水平衡	6

主要工艺流程及产污环节	8

表三	11

主要污染源、污染物处理和排放	11

表四	15

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	15

表五	21

验收监测质量保证及质量控制	21

表六	24

验收监测内容	24

表七	26

验收监测期间生产工况记录	26

验收监测结果	26

表八	32

验收监测结论	32

图件列表：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目四邻关系图；

附图3：项目平面布置图；

附图4：环保设施位置示意图。

附件列表：

附件1：环评批复；

附件2：取消一体化污水处理设备的请示的复函；

附件3：危废处置合同；

附件4：固定源排污登记回执；

附件5：竣工及调试信息公示截图；

附件6：验收监测报告。

# 表一

| 建设项目名称 | 陕西直升机产业发展园（一期）A地块 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 陕西直升机股份有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建( 改扩建( 技改( 迁建( |
| 建设地点 | 西安市长安区航天基地神舟六路858号 |
| 主要产品名称 | BELL-407GXP直升机部件及总体组装、恢复性组装、喷漆、试飞调试、交付 |
| 设计生产能力 | 直升机组装、喷漆、试飞调试、交付50架份/年 |
| 实际生产能力 | 直升机组装、喷漆、试飞调试、交付50架份/年 |
| 建设项目环评时间 | 2018年12月 | 开工建设时间 | 2020年1月 |
| 调试时间 | 2022年8月 | 验收现场监测时间 | 2022年8月30日-31日 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市环境保护局国家民用航天产业基地分局 | 环评报告表 编制单位 | 西安建筑科技大学 |
| 环保设施设计单位 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 环保设施施工单位 | 中联西北工程设计研究院有限公司 |
| 投资总概算 | 98356.99 | 环保投资总概算 | 254 | 比例 | 0.26% |
| 实际总概算 | 34094.27 | 环保投资 | 268 | 比例 | 0.78% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （2）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号），2015年1月1日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； （9）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）； （10）《陕西直升机股份有限公司陕西直升机产业发展园（一期）环境影响报告表》，西安建筑科技大学，2018年12月； （11）西安市环境保护局国家民用航天产业基地分局关于《陕西直升机股份有限公司陕西直升机产业发展园（一期）项目环境影响报告表》的批复（西航天环批复〔2018〕30号），2018年12月28日； （12）陕西直升机股份有限公司提供的其他资料。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 验收监测原则上采用项目环境影响评价时所采用的标准，并兼顾新的标准要求。根据项目环境影响报告表，标准具体见表1-1。 表1-1验收标准 类别 标准名称及级(类)别 评价因子 标准值 单位 数值 废气 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 有组织 甲苯 mg/m3 5 二甲苯 mg/m3 15 非甲烷总烃 mg/m3 50 无组织监控 企业边界 甲苯 mg/m3 0.3 二甲苯 mg/m3 0.3 非甲烷总烃 mg/m3 3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂区内1h平均浓度值 mg/m3 6 《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996） 颗粒物 有组织 mg/m3 120 厂界无组织 mg/m3 1 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 油烟 mg/m3 2 废水 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 pH - 6-9 COD mg/L 500 BOD 300 SS 400 氨氮 45 总氮 70 总磷 8 石油类 15 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 厂界 昼间 dB(A) 60 夜间 50 工业 固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |

# 表二

工程建设内容 （1）项目概况 陕西直升机股份有限公司（以下简称:陕直股份）隶属于陕西省国资委下属陕西投资集团有限公司。陕直股份于2018年7月，委托西安建筑科技大学编制了陕西直升机产业发展园（一期）项目环境影响报告表。2018年12月28日取得西安市环境保护局国家民用航天产业基地分局出具的《关于陕西直升机股份有限公司陕西直升机产业发展园（一期）项目环境影响报告表的批复》（西航天环批复[2018]30号），详见附件1。 陕西直升机产业发展园（一期）项目整体包含A、B两地块，A地块为BELL-407GXP直升机部件及总体组装、恢复性组装、喷漆、试飞调试、交付、维修、物流仓储和综合办公等功能，同时考虑停机坪、特种车辆停放等；B地块为直升机大修和运营服务，以及室外直升机调试场地和停机坪等。A、B两地块由神舟六路分隔，两地块公用工程、环保工程均分别设计、分别施工，无共用或依托关系。 项目A地块及其配套环保设施于2022年8月整体建成进入调试阶段。本次验收仅针对A地块进行，B地块建成后另行验收。 （2）A地块建设内容 陕西直升机产业发展园（一期）项目A地块位于西安国家民用航天产业基地，航飞路以南，神州六路以西，少陵路以北，中天引控科技股份有限公司以东，A地块中心坐标：34°8'10.25"N 108°59'0.67"E。 项目A地块总投资为34094.27万元，环保投资268万元。总用地面积53218.85m2，总建筑面积26821.9m2，包括A-1综合机库、A-2综合办公楼、A-3动力中心、A-4特种车库、A-5危险品库，主要建设BELL-407GXP直升机部件及总体组装、恢复性组装、喷漆、试飞调试、交付和综合办公等。 项目A地块建设内容见表2-1。 表2-1 项目A地块建设内容一览表 类别 工程名称 环评阶段主要建设内容 实际建设情况 变更情况 主体工程 A-1综合机库 建筑面积17379m2，3F，承担直升机试飞调试、喷漆、附件修理加工和航材存放。建设2套准备室、2套喷漆烘干两用室 建筑面积17707.5m2，3F，承担直升机试飞调试、喷漆、附件修理加工和航材存放。建设1套准备室、1套喷漆烘干两用室，准备室、喷漆烘干室共用一套废气处理系统、一根15m高排气筒 动力中心建筑面积包含地下水池面积，后期审图建议地下水池不计入建筑面积，故总图审核结果有所调整。动力中心建设备用柴油发电机房，不属于重大变更 A-2综合办公楼 建筑面积6675m2，4F，生产管理人员办公、就餐、部分停车需求 建筑面积6675.4m2，5F，生产管理人员办公、就餐、部分停车需求 A-3动力中心 建筑面积2386m2，1F，包括空压站、锅炉房、制冷站、变电站、消防泵房等 建筑面积1820m2，1F，包括包括空压站、发电机房、变电站、消防泵房等 A-4特种车库 建筑面积535m2，1F，试飞保障特种车辆停放、电池充电 建筑面积528m2，1F，试飞保障特种车辆停放、电池充电 A-5危险品存放库 建筑面积91m2，1F，直升机装配和喷漆过程中危险品的存放 建筑面积91m2，1F，直升机装配和喷漆过程中危险品的存放，运营过程中产生危险废物暂存 公用工程 供水 市政管网集中供给 市政管网集中供给 无变更 排水 设雨、污分流排水系统，A地块新建1座8号钢筋混凝土化粪池和1座9m3、1座12m3的隔油池 设雨、污分流排水系统，厂区西南角建1座25m3化粪池，A2办公楼西侧1座4m3、停机坪西侧1座12m3的隔油池 食堂隔油池容积变小，不属于重大变更 供电 市政供电，厂区设供配电设施 市政供电，厂区设供配电设施，配套建设备用柴油发电机 无变更 供暖制冷 燃气锅炉 地热源供给1* 锅炉房未建设 环保工程 废水 食堂废水经隔油池处理后排入厂区污水管网； 停机坪飞机清洗废水经隔油池处理后排入厂区污水管网； 日常办公生活污水直接排入化粪池； 锅炉房定排水为清净下水直接排入雨水管网 食堂废水经隔油池处理后排入厂区污水管网； 停机坪飞机清洗废水经隔油池处理后排入厂区污水管网； 日常办公生活污水直接排入化粪池； 锅炉房未建设 废气 食堂油烟经油烟净化器处理后排放，处理效率85%以上； 喷漆、烘干有机废气经“活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”工艺处理，漆雾经“迷宫板+玻璃纤维过滤棉”干式处理，经15m高排气筒排放； 燃气锅炉采用低氮燃烧，废气经15m高排气筒排放； 食堂配套建设高效油烟净化器； 喷漆、烘干有机废气经“前置过滤器+活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”工艺处理，经15m高排气筒排放； 锅炉房未建设； 建设准备室、喷漆烘干室1套，废气处理设施1套2* 噪声 选取低噪声设备，采取基础减振、消声等措施 选取低噪声设备，采取基础减振、消声等措施 无变更 固废 食堂废油脂经专用容器收集后交由有资质单位处理； 飞机清洗废水隔油池产生废油脂经专用容器收集后交由有资质的单位处理； 生活垃圾等统一收集后交由园区环卫部门统一清运； 危险废物统一收集后交由有资质单位处理； 产生废油脂经专用容器收集后交由陕西鑫源环发油脂有限公司清运； 生活垃圾等统一收集后交由园区环卫部门统一清运； 危险废物暂存于危废间，定期交由陕西环能科技有限公司处理； 无变更 *注：1、经查阅《建设项目分类管理名录》，新建地热源无需履行环评手续，直接纳入本次验收； 2、原设计包含2套喷漆准备室、2套喷漆烘干两用室，实际建设1套喷漆准备室、1套喷漆烘干两用室。若后期再新建另一套，需另行环保验收。 （3）产品方案 项目A地块承担BELL-407GXP直升机试飞调试、喷漆、附件修理加工和航材存放。 （4）生产主要设备 表2-2 项目主要工艺设备一览表 序号 名称 规格型号 单位 环评数量 实际数量 备注 A-1综合机库 1 多支点悬挂起重机 Q=5t，S=45m 台 3 3 试飞调试 2 喷漆准备室 16000×7500×5000mm 套 2 1 喷漆 3 喷漆烘干两用室 16000×7500×5000mm 套 2 1 4 漆料振荡器 台 1 1 5 工作台 台 1 / 6 单梁桥式起重机 Q=3t，S=22.5m 台 2 2 附件修理 7 货架 2500*1000mm 套 1 航材库 8 物流卸货平台 承载6t 套 3 3 9 叉车 1台3t，2台2t 台 3 A-3动力中心 1 风冷喷油螺杆式空压机 Q=17.5m3/min，P=1.0MPa；Q=7~17.5m3/min，P=1.0MPa 台 2 / 按小于4m3/min螺杆机配套冷干机油水分离器配置设置一套压缩空气供给系统 3 冷冻式干燥装置 Q=5~20m3/min，P=1.0MPa 套 2 / 4 立式储气罐 V=2m3，P=1.0MPa 个 2 / 5 废油水分离器 DVT 50 台 1 / 6 空压机联动控制柜 套 1 / 7 全自动烟气冷凝式燃气热水锅炉（低氮） 额定热功率2.8MW，1.0MPa，95/70℃，烟气NxOy≤30mg/m3 台 2 / 燃气锅炉未建设 8 热水循环泵 Q=100t/h，H=20m N=11kW/380V 台 3 / 9 不锈钢多级离心泵 Q=3t/h，H=20m 台 2 / 10 软水器 产水量8~10t/h / 11 螺杆式冷水机组 冷水量208t/h/台 台 2 / 12 离心式冷水机组 冷水量364t/h/台 台 2 / 13 卧式冷水泵 Q=380t/h，H=15m N=30kW/380V 台 2 / 14 卧式冷水泵 Q=220t/h，H=15m N=15kW/380V 台 2 / 15 不锈钢多级离心泵 台 2 / 16 换热器 Q=3700kW，换热面积60m2 台 2 / 17 立式热水循环泵 Q=460t/h，H=30m N=55kW/380V 台 2 / 一体式制冷剂侧切换地源热泵组 制冷量：1514kw 制热量：1413kw；地源侧循环水泵：流量330m³/h，用户侧循环水泵：流量262m³/h；变频器 组 / 2 供热制冷改用地热源，新增地热源设备 三工况一体式制冷剂侧切换地源热泵机组 制冷量：434kw，制热量：1413kw；源侧兼冷却塔侧循环水泵：流量330m³/h，用户侧循环水泵：流量262m3/h，空气源热泵循环水泵：流量70m³/h； 组 / 1 低温空气源热泵模块 制冷量：145kw；制热量：102kw 台 / 9 冷却塔模块 横流镀锌钢冷却塔 台 / 1 定压补水及水处理模块 隔膜式气压罐 台 / 2 地源侧补水泵水流量：6m³/h 台 / 2 用户侧补水泵水流量：2m³/h 台 / 2 软水处理装置 台 / 1 软水箱 台 / 1 螺旋排气除污器模块 螺旋排气除污器：DN400 台 / 2 配电模块 套 / 1 集中控模块 中央控制柜，PLC可编程控制器，INTEFACE软件，计量模块 套 / 1 管道模块 套 / 1 （5）工程变更情况 项目环评批复中提出“项目应建设一体化污水处理站”，经向西安市生态环境局国家民用航天产业基地分局请示同意项目不再为清洗废水设置一体化污水处理站。2020年9月4日，西安市生态环境局国家民用航天产业基地分局出具“关于“关于陕西直升机产业发展园一期项目取消一体化污水处理设备（站）的请示”的复函”，详见附件2。 根据现场调查，项目具体变动情况如下： 表2-3 工程变更情况 序号 环评及设计要求 实际建设 重大变动情况 1 燃气锅炉 改用地热源供给 否 2 2套准备室、2套喷漆烘干两用室 1套准备室、1套喷漆烘干两用室 否 3 准备室配套15m高排气筒；喷漆烘干室配套15m高排气筒 准备室、喷漆烘干室共用一套废气处理系统、一根15m高排气筒 否 4 生活污水经化粪池排入西安市第九污水处理厂 生活污水经化粪池排入西安航天基地第一净水厂 否 5 未涉及建设备用发电机房 建设柴油备用发电机房一座 否 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688），结合上述分析内容，建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施等均未发生重大变动，可纳入本次竣工环境保护验收。

原辅材料消耗及水平衡 （1）主要原辅材料及能源消耗见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗表 序号 名称 单位 环评数量 实际 存储量及位置 1 主旋翼 套/a 50 20 飞机37架，停放于机库B（20）,C（17）区。主旋翼20套，存放于机库D区。 现阶段暂不进行部件组装，后期根据公司业务开展进行，目前部件存储量无 2 尾梁 套/a 50 / 3 发动机 套/a 50 / 4 机身 套/a 50 / 5 大垂尾 套/a 50 / 6 辅助垂尾 套/a 50 / 7 空速管 套/a 50 / 8 主桨毂 套/a 50 / 9 尾桨叶 套/a 50 / 10 剪线器 套/a 50 / 11 滑撬 套 1 37 存储于机库 12 地面搬运轮 套 1 37 存储于机库 13 底漆 t/a 1 0.03 存储于化工品库房 14 中漆 t/a 0.9 / 15 面漆 t/a 1.4 0.003 16 稀释剂 t/a 0.45 0.002 17 固化剂 t/a 0.25 / 18 清洁剂 kg/a 50 0.05 19 液压油 t/a 0.5 0.105 存储于化工品库房 20 航空煤油 - 10000L/a 15t/a 存于航油车内，停放在特种车库；油车最大载重6t，日常存储5t 21 天然气 Nm3/a 786.03万 7.5万 喷漆设备、餐厅 22 蜂窝陶瓷催化剂 块 / 560 每块含重金属铂0.0271g，存储于燃烧箱；喷漆工况运转8500h更换 （2）给排水 项目A地块用水主要为办公用水、食堂用水、绿化用水、生产过程飞机清洗用水、浇洒道路和循环冷却水用水，日用水量约80m3/d，废水排放量56m3/d，最终经市政管网排入西安航天基地第一净水厂。项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 m3/d （3）劳动定员 项目劳动定员250人，每班工作8小时，年工作300天。

主要工艺流程及产污环节 本项目运营期工艺流程及污染环节见图2-2。 图2-2 项目工艺流程及产污环节图 主要工艺流程说明： （1）装配试飞调试工艺流程 直升机零部件、成品等种类多、数量大。各类物资主要从美国或者欧洲海运至港口，再通过路运运输至厂区。经卸货、检验后按类别存入各分区。根据实际要求进行飞机装配、总装，总装好的飞机先在综合机库进行地面通电性能调试，调试检验合格后将飞机运到厂房外停机坪进行地面开车调试，试验合格后，进行飞机试飞，试飞直接将飞机运送至航天基地通运机场后在进行试飞。试飞合格飞机进行交付使用。 图2-3 装配试飞调试工艺流程及产污环节图 （2）喷漆烘干房工艺流程简述 直升机进入喷漆烘干室前，需先进入准备室，使用清洁剂对直升机进行表面擦洗，准备室由室体、送风系统、排风系统、可燃气体浓度报警系统、照明系统、电控系统等组成。 喷漆烘干两用室由室体、送风系统、热风循环系统、干式漆雾处理系统、排风系统、有机废气处理装置、可燃气体浓度报警系统、照明系统、电控系统等组成。在喷漆状态下，送风系统、热风循环系统、空气除湿系统启动，送风采用初效、中效两级过滤，中效过滤段过滤材料选用10～15mm涤纶无纺布，可过滤5～10μm尘埃。经空调送风系统送入喷漆室的空气过滤精度≥5μm，过滤效率为99%。室外空气经初效、中效两级过滤后进入喷漆室作业空间，气流由上而下在工件周围形成风幕，在高速气流的作用下喷漆剩余漆雾将不会在操作者呼吸带附近滞留，而随气流下降。在排风机的作用下，有机废气由风管引出进入活性炭吸附床，气体进入吸附床后，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机经15m高排气筒排放。 当吸附床吸附饱和后，启动脱附风机对该吸附床脱附，脱附气体首先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热或者燃气加热的作用下，使气体温度提高到300℃左右，再通过催化剂，有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一部提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，回收一部分热量。从换热器出来的气体分两部分：一部分直接经排气筒排放；另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附。 本项目每道喷漆工序完成后均需进行烘干，烘干在喷漆室内进行，加热方式采用直燃机组燃气加热方式，根据生产要求，烘干时室内工艺温度在40.5℃，烘干废气经活性炭吸附装置净化工艺处理完成后通过15m高排气筒排放。 图2-4 喷漆有机废气处理工艺示意图 图2-5 营运期喷漆房工艺流程及产污环节图

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废气 项目运营期大气污染物主要为食堂油烟、喷漆废气、备用发电机废气。 项目生产过程中产生的食堂油烟经油烟净化器处理后由办公楼屋面油烟排放口排放；喷漆废气经“前置过滤+活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”处理后，经15m高的排气筒排放。备用发电机为应急使用，仅作为各类基础设施与设备用电源临时发电，使用频率低，产生废气经发电机房排烟道排放。 2、废水 本项目营运期废水包括飞机清洗废水（不使用清洁剂）、食堂废水、办公生活污水。 飞机清洗废水、食堂废水分别经对应区域隔油池处理之后，同办公生活污水统一排入化粪池后经市政污水管网进入西安航天基地第一净水厂。 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于厂区生产维修设备及动力站房空压机、水泵等运行产生的噪声，以及直升机地面开车调试产生的噪声。项目直升机地面开车调试严格控制调试时间及试验内容，坚决避免噪声源强超过90dB（A）的试验在厂区内进行，以减少对周围声环境影响。 4、固体废物 本项目营运过程中产生的主要固体废弃物主要是日常生活垃圾、废油脂、喷漆废气处理产生的废活性炭、废过滤棉；生产、维修等过程产生的废液压油、废润滑油、废航空煤油、废包装材料等。 5、环保投资 项目实际总投资34094.27万，项目实际环保投资268万元，综合分析后，环保总投入与环评时期增加，环保投资占实际总投资的0.78%。 表3-1 项目环评阶段及实际环保投资对比表（单位：万元） 分期 污染类别 治理 项目 环评时期 实际建设 污染防治措施/设施 投资 污染防治措施/设施 投资 运营期 废气 食堂油烟 高效油烟净化器 4 高效油烟净化器 2.7 锅炉废气 低氮控制锅炉，15m高排气筒 5 燃气锅炉未建设，采用地热源 / 喷漆烘干废气 迷宫板+玻璃纤维过滤棉活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧+15m排气筒 65 迷宫板+玻璃纤维过滤棉；活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧+15m排气筒 153 准备室废气 活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧+15m排气筒 20 废水 生活废水 化粪池 25 化粪池 2 飞机清洗废水 隔油池 隔油池 1.2 餐饮废水 隔油池 隔油池 1.3 噪声 设备 噪声 低噪声设备、隔声、吸声、基础减震 50 低噪声设备、隔声、吸声、基础减震 15 固废 一般固废 回收综合处理，垃圾箱、垃圾桶 5 回收综合处理，垃圾桶 5 危险废物 专用盛装容器、场地防渗、专用堆放场，签署危废协议 50 专用盛装容器、场地防渗、专用堆放场，签署危废协议 47.8 绿化 30 40 总计 254 268

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 （一）环境影响报告表主要结论及建议 1、概述 陕西直升机产业发展园一期建设用地面积约180亩，整体地块由神舟六路分为A、B两地块。一期项目A和B地块共建设建筑面积63792.9m2。新增工艺设备270台/套，工艺设备涉及BELL-407GXP装配生产线、维修生产线、直升机设计试验等，新增生产制造、装配、测试、试验试飞、数字化协同设计制造等。A地块建设A-1综合机库、A-2综合办公楼、A-3动力中心、A-4特种车库、A-5危险品库、A-6门房，总建筑面积27065.9m2；B地块建设B-1维修中心、B-2综合办公住宿楼及会议中心（含地下车库）、B-3试验设计大楼、B-4（机上）修理大楼、B-5附件修理、B-6发动机及附件大修、B-7维修库、B-8门房，总建筑面积36727m2。一期项目总投资98356.99万元，其中环保投资254万元。 2、产业政策及规划符合性 （1）根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类，“十八、航空航天：10.航空器地面维修、维护、检测设备开发制造；二十六、航空运输：3.通用航空”。符合国家产业政策。 （2）该项目建设地点位于西安国家民用航天产业基地，一期项目用地为工业用地，不涉及征地拆迁事宜，建设单位目前正在办理项目建设用地招拍挂有关程序，根据航天基地范围内工业用地土地估价约为40万元/亩。 （3）项目于2017年11月6日，取得了西安国家民用航天产业基地管理委员会的备案，项目代码2017-610159-56-03-038720。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本次环境空气质量评价引用西安航天通航产业园开发有限公司《西安航天基地通用机场项目》环境空气质量监测数据。由监测统计结果可知，各监测点位所在区域环境空气中SO2、NO2、CO的1小时平均浓度、24小时浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中的二级标准；非甲烷总烃小时浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》中的浓度限值要求。PM10和PM2.5的24小时平均浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中的二级标准要求，三个监测点位PM10最大监测浓度值390µg/m3，最大超标倍数1.60倍，PM2.5最大监测浓度值325µg/m3，最大超标倍数3.33倍，PM10和PM2.5的24小时平均浓度监测值超标主要与监测时段处于冬季采暖季雾霾较严重有关。 （2）声环境质量现状 陕西林泉环境检测技术有限公司于2018年10月17日、18日对建设地点环境噪声进行昼夜环境噪声本底监测，根据监测结果可知，项目厂界四周噪声昼间、夜间监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （3）土壤环境质量现状 陕西林泉环境检测技术有限公司于2018年10月17日对建设地点土壤环境采样分析，监测结果显示，评价区土壤监测点位除总铬外各项监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地的筛选值。GB36600-2018中的因子为六价铬，本次项目监测的是总铬，其数值符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中对总铬的要求（PH>7.5，200 mg/kg）。 4、环境影响分析结论 （1）废水 项目建成运行后污水排放主要为飞机清洗用水、办公用水、食堂用水、住宿用水等，污水排放量70.232m3/d，年污水排放量2.09×104m3/a。超声波清洗废水、飞机清洗废水、食堂产生废水分别经对应区域隔油池处理之后，同办公、住宿生活污水排入A、B地块化粪池进行预处理。根据可研提供内容，飞机清洗为清水直接冲洗，不使用清洁剂，如使用清洗剂，则需根据清洗剂组成成分判断是否能直接排至厂区污水管网，如不能，则须将清洗飞机废水储存并定期外运处理或在厂区建废水处理站，将清洗废水处理达标后排放。 项目产生污水经化粪池预处理后入市政污水管网，经西安市长安区第九污水处理厂进一步处理达标后排放。 （2）废气 项目产生废气主要为食堂油烟、燃气锅炉废气、喷漆房产生有机废气等。 食堂油烟经高效油烟净化装置处理后经专用烟道达标排放；锅炉选用低氮控制锅炉，锅炉废气经15m高排气筒达标排放；准备室有机废气经“活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”处理装置处理，吸附效率90%，处理后排放浓度0.63mg/m3，排放速率0.05kg/h，处理后废气经准备室15m高排气筒排放；喷漆烘干室漆雾采用“迷宫板+玻璃纤维过滤棉”处理，有机废气采用“活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”工艺处理，后经15m高排气筒排出。 本次评价选取漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃作为预测因子，根据估算模式预测，各预测因子的占标率均未超过10%，表明拟建项目对周围大气环境质量影响不大。 根据导则推荐的大气环境防护距离计算模式计算，结合无组织排放源排放参数，经计算，项目无组织排放甲苯、二甲苯和非甲烷总烃均未出现超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 （3）噪声 项目噪声主要来源于新增生产设备以及直升机地面开车调试产生的噪声，从预测结果可看出，本工程建成后，在采取环评所提噪声防治措施，直升机地面试验噪声源源强控制在90dB(A)以内，项目东、西、南、北厂界昼间噪声预测结果均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准限值。为进一步减少项目直升机地面试验对周围声环境的影响，环评要求项目直升机地面开车调试严格控制调试时间段及试验内容，坚决避免噪声源强超过90dB(A)的试验在项目厂区内进行，以减少对周围声环境质量的影响。 （4）固废 项目建成后，主要固体废弃物主要是日常生活垃圾、食堂废油脂、喷漆废气处理产生的废玻璃纤维，生产维修过程产生的废液压油、废包装材料等。一般工业固废作为废品售出；本项目涉及的危险废物必须按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单中的有关规定收集存放，要求建设单位对产生的危险废物向环保部门进行申报登记，并建立危险废物转移联单制度和危险废物管理制度，同时编制危险废物应急预案，交由有资质的单位合理处置；生活垃圾收集后一并交由当地环卫部门集中处理处置；废油脂交由西安市环保部门认定的废油脂集中处置单位回收处置。本项目产生的各类固废均实现100%处理处置。 5、总结论 综上所述，本项目符合相关规划要求。该项目建成后，对外环境影响较小，且项目对所产生的污染均有相应的防治措施，在达到本环评要求的提出的环境保护措施、要求和建议后，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内，从满足环境质量目标角度分析，本项目建设可行。 （二）审批部门审批决定： 西安市环保局国家民用航天产业基地分局关于陕西直升机股份有限公司陕西直升机产业发展园（一期）项目环境影响报告表的批复 陕西直升机股份有限公司： 你公司报送的《陕西直升机产业发展园（一期）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，现批复如下： 一、项目概况 陕西直升机产业发展园（一期）项目位于西安航天基地航腾路以南，神舟大道以东，总占地面积约180亩，总投资98356.99万元，其中环保投资254万元。总建筑面积为 63792.9m2，主要建设BELL-407GxP直升机部件及总体组装、恢复性组装、喷漆、试飞调试、交付、维修、物流仓储和综合办公等。冬季采暖采用燃气锅炉供暖，夏季制冷由制冷站提供。 二、从环境保护的角度分析，该项目在按照《报告表》和本批复提出的污染防治措施、建议、要求进行，并认真执行环保“三同时”制度的前提下是可行的，同意按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。 三、项目建设和运行管理中应重点做好的工作 （一）在项目建设中，必须严格按照《西安市扬尘污染防治条例》要求，开工前按规定办理相关手续，并采取有效措施防止扬尘污染。施工中未经环保部门批准不得进行夜问扰民的施工。 （二)项目应建设一体化污水处理站，食堂废水经隔油池后，进入污水处理站处理，项目外排污水必须达到《黄河流域（陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011）二级标准要求后排放。项目应建设初期雨水收集系统，预留市政中水接口，用于公厕冲洗、绿化、冲酒道路、洗车及景观用水等。 （三）食堂油烟经双级油烟净化装置（单级净化效率≥85%）处理后排放；选用低氨控制锅炉，燃烧废气经15m高排气简排放；准备室有机废气经“活性炭吸附＋在线脱附+催化燃烧》处理装置处理后经15m高排气简排放；喷漆烘千室漆雾采用 “迷官板+玻璃纤维过滤棉”处理，有机废气采用“活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”工艺处理后经15m高排气简排放。 （四）项目必须按《报告表》提出的要求和建议，对配套建设的相关设备应选用低噪设备，采取减振降噪措施，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目直升机地面开车调试严格控制调试时间段区试验内容，坚决避免噪声源强超过90dB (A)的试验在厂区内进行，以减少对周围声环境质量的影响。 （五）固体废物应分类收集交相关单位处置。涉及的危险废物必须按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定收集存放，交由有资质的单位处置。 四、该项目在建设过程中必须严格执行环保“三同时”制度。 五、项目须在建成后三个月内，按程序完成竣工环保验收后方可正式投入使用。 2018年12月28日 环评报告及批复提出的环保措施落实情况 目环评主要环保设施和措施建设完成情况见表4-1，环评批复要求落实情况见表4-2。 表4-1 环评环保措施落实情况一览表 类别 治理项目 环评要求污染治理方案 实际完成情况 落实情况 废水 生活污水 飞机清洗废水、食堂产生废水分别经对应区域隔油池处理之后，同办公生活污水排入化粪池后入市政污水管网 飞机清洗废水、食堂产生废水分别经对应区域隔油池处理之后，同办公生活污水排入化粪池后入市政污水管网 已落实 清洗废水 食堂废水 废气 食堂油烟 经高效油烟净化装置处理后经专用烟道达标排放 经高效油烟净化装置处理后经专用烟道排放 已落实 喷漆废气 准备室有机废气经“活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”处理装置处理，处理后废气经准备室15m高排气筒排放；喷漆烘干室漆雾采用“迷宫板+玻璃纤维过滤棉”处理，有机废气采用“活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”工艺处理，后经15m高排气筒排出。 准备室有机废气、喷漆烘干室有机废气统一收集后，产生废气废气采用“前置过滤+活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”工艺，处理后经15m高排气筒排出。 锅炉废气 选用低氮控制锅炉，锅炉废气经15m高排气筒达标排放 未建设 噪声 设备噪声 低噪设备、合理布局、设备减震；环评要求项目直升机地面开车调试严格控制调试时间段及试验内容，坚决避免噪声源强超过90dB(A)的试验在项目厂区内进行 低噪设备、合理布局、设备减震；噪声源强超过90dB(A)的试验在通用机场进行 已落实 固体废物 生活垃圾 分类收集后交环卫部门处理，废油脂交由西安市环保部门认定的废油脂集中处置单位回收处置 分类收集后交环卫部门处理；废油脂由陕西鑫源环发油脂有限公司清运。 已落实 一般固废 一般工业固废作为废品售出 分类收集，综合利用 已落实 危险废物 危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理 危险废物暂存于危废暂存柜，定期交陕西环能科技有限公司处理 已落实 表4-2 环评批复要求落实情况一览表 序号 环评批复要求 实际完成情况 落实情况 1 在项目建设中，必须严格按照《西安市扬尘污染防治条例》要求，开工前按规定办理相关手续，并采取有效措施防止扬尘污染。施工中未经环保部门批准不得进行夜问扰民的施工 项目施工过程中遵守相关条例要求，施工过程中未收到环保投诉 已落实 2 项目应建设一体化污水处理站，食堂废水经隔油池后，进入污水处理站处理，项目外排污水必须达到《黄河流域（陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011）二级标准要求后排放。项目应建设初期雨水收集系统，预留市政中水接口，用于公厕冲洗、绿化、冲酒道路、洗车及景观用水等。 陕直股份明确飞机清洗不使用清洗剂，2020年9月4日，西安市生态环境局国家民用航天产业基地分局出具“关于“关于陕西直升机产业发展园一期项目取消一体化污水处理设备（站）的请示”的复函”，同意不再为清洗废水设置一体化污水处理站。项目建设初期雨水溢流池 一体化污水处理站未建设 3 食堂油烟经双级油烟净化装置（单级净化效率≥85%）处理后排放；选用低氨控制锅炉，燃烧废气经15m高排气简排放；准备室有机废气经“活性炭吸附＋在线脱附+催化燃烧》处理装置处理后经15m高排气简排放；喷漆烘千室漆雾采用 “迷官板+玻璃纤维过滤棉”处理，有机废气采用“活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”工艺处理后经15m高排气简排放。 食堂油烟经高效油烟净化装置处理后经专用烟道排放；燃气锅炉未建设，供热制冷采用地热源；准备室有机废气、喷漆烘干室有机废气统一收集后，采用“前置过滤+活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”工艺，处理后经15m高排气筒排出。 燃气锅炉未建设 4 项目必须按《报告表》提出的要求和建议，对配套建设的相关设备应选用低噪设备，采取减振降噪措施，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目直升机地面开车调试严格控制调试时间段区试验内容，坚决避免噪声源强超过90dB (A)的试验在厂区内进行，以减少对周围声环境质量的影响。 项目选用低噪设备，厂房内合理布局，并采取了设备基础减振等措施；噪声源强超过90dB(A)的试验在通用机场进行 5 固体废物应分类收集交相关单位处置。涉及的危险废物必须按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定收集存放，交由有资质的单位处置。 一般固废分类收集后综合利用，生活垃圾交由环卫部门统一清运，废油脂专用容器收集后交由陕西鑫源环发油脂有限公司清运，危险废物暂存于危废间，定期交由陕西环能科技有限公司处理 已落实 6 该项目在建设过程中必须严格执行环保“三同时”制度 项目严格执行“三同时”制度 已落实 7 项目须在建成后三个月内，按程序完成竣工环保验收后方可正式投入使用 项目配套环保设施于2022年8月建成，现处于试运行验收阶段。 已落实

# 表五

验收监测质量保证及质量控制 （一）验收监测质量控制措施 为保证验收工作科学、公正、合理，验收过程中严格按照各项操作规范进行： （1）采样分析均采用国标方法或推荐方法，样品分析时，按规定加做10%平行样； （2）所有项目参加人员均持证上岗； （3）所有监测仪器设备都经过计量部门检定，并在检定有效期内； （4）验收监测及调查在工况稳定、生产线达到满负荷的情况下进行； （5）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。 （二）验收监测工况负荷检查结果 根据国家环保总局（环发〔2000〕38号）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求，监测时工况稳定、环境保护设施运行正常下进行监测，以保证数据的真实、可靠性；验收监测应在主体工程运行稳定、应运行的环境保护设施运行正常的条件下进行。 本次验收中的有组织废气、无组织废气、废水、噪声监测数据均采用陕西博润检测服务有限公司于2022年8月30日-2022年8月31日对本项目污染源进行监测出具的监测报告（见附件）；项目在监测期间正常试运营，验收监测数据有效。 （三）检测方法 项目验收监测方法及监测仪器详见下表。 表5-1 监测分析方法及仪器一览表 分析项目 分析依据及方法 仪器设备及编号 检出限 有组织废气检测依据 饮食业油烟 饮食业油烟排放标准 附录A、C GB 18483-2001 低浓度自动烟尘烟气综合测/ZR-3260D/BRJC-YQ-016 红外测油仪/LB-OIL6/BRJC-YQ-010 / 非甲烷总烃 固定污染源废气 非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 气相色谱仪/GC9790Ⅱ/BRJC-YQ-042 0.07 （mg/m3） 颗粒物 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 低浓度自动烟尘烟气综合测/ZR-3260D/BRJC-YQ-016 电子天平/PX85ZH/BRJC-YQ-022 1.0 （mg/m3） 甲苯 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 双路烟气采样器/ZR-3710/BRJC-YQ-020 气相色谱仪/GC9790Ⅱ/BRJC-YQ-043 1.5×10-3（mg/m3） 二甲苯 1.5×10-3（mg/m3） 水分含量 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017（6.1.2） 阻容法烟气含湿量检测器 /1062A/BRJC-YQ-134 / 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996（5.2.3） 低浓度自动烟尘烟气综合测/ZR-3260D/BRJC-YQ-016、 自动烟尘烟气综合测/ZR-3260/BRJC-YQ-015 / 排气流速 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996（7） / 排气温度 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996（5.1） / 无组织废气检测依据 颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995 （及生态环境部公告2018年第31号） 环境空气颗粒物综合采样器/ZR-3922/BRJC-YQ-106、107、108、109 电子天平 /PX85ZH/BRJC-YQ-022 0.001 （mg/m3） 非甲烷 总烃 环境空气 非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 气相色谱仪/GC9790II/BRJC-YQ-042 0.07（mg/m3） 甲苯 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 环境空气颗粒物综合采样器/ZR-3922/BRJC-YQ-106、107、108、109 气相色谱仪/GC9790Ⅱ/BRJC-YQ-043 1.5×10-3（mg/m3） 二甲苯 1.5×10-3（mg/m3） 噪声检测依据 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 声级计/AWA5688/BRJC-YQ-110 声校准器/AWA6022A/BRJC-YQ-026 废水检测依据 pH值 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 pH测试笔/ST20 /BRJC-YQ-200 / 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989 电子天平/PR224ZH/E/BRJC-YQ-023 4 （mg/L） 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 50mL滴定管 标准COD消解器/HCA-100/BRJC-YQ-032 4 （mg/L） 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 可见分光光度计/723N/BRJC-YQ-012 0.025 （mg/L） 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989 可见分光光度计/723N/BRJC-YQ-012 0.01 （mg/L） 总氮 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 紫外可见分光光度计/L5/BRJC-YQ-068 0.05 （mg/L） 五日生化需氧量 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 恒温恒湿箱/HWS70B/BRJC-YQ-035 0.5 （mg/L）

# 表六

验收监测内容 1、污染源监测 （1）废气 废气监测内容详见下表。 表6-1 废气监测内容表 序号 废气来源 监测点位及数量 排气筒高度 监测因子 监测频次 1 有组织废气 喷漆废气处理设施进、出口，2个 15m 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 3次/天，连续2天 2 厂区 喷漆房外 / 非甲烷总烃 3 厂界无组织废气 厂界上风向1个，厂界下风向3个 / 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 4 食堂 油烟出口 / 油烟 5次/天，连续2天 （2）废水 项目废水监测点位、监测项目及频次详见表6-2。 表6-2 废水监测内容表 序号 监测点位及数量 监测因子 监测频次 1 总排口，1个 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类 4次/天，连续2天 （3）噪声 噪声监测内容详见下表。 表6-3 噪声监测内容表 序号 类别 监测点位 监测因子 监测频次 1 厂界噪声 东、南、西、北厂界外1m 等效连续A声级 昼间，监测2天 （4）固废 ①检查项目产生各种固体废物的产生名称、种类、产生源、产生量、性质、类别及代码； ②检查各种固体废物尤其是危险废物的处理处置方式以及危废的暂存方式、最终去向等； ③检查危险废物暂存间、生活垃圾收集点的建设情况； ④检查项目危险废物处理协议签订、危险废物处置单位资质能力等情况。 2、环境管理制度调查 （1）项目执行国家建设项目环境管理制度情况，环评批复、环评结论与建议的落实情况； （2）环境管理制度、环境保护机构、环保设施运行及维护情况； （3）环保审批手续及“三同时”制度执行情况； （4）环境监测计划落实； （5）排污许可证落实情况。

# 表七

验收监测期间生产工况记录 验收现场调查期间，日常办公、生产正常运行，其中直升机组装、试飞、调试工况稳定，喷漆房设备进行了调试运行，配套环境保护设施运行正常。 根据建设单位提供资料，2022年度计划整机喷漆直升机2架和部分零部件，2023年喷漆5架和部分零部件。

验收监测结果 一、污染源监测结果与评价 1、废气监测结果及评价 （1）废气监测结果及评价 表7-1 废气监测结果 有组织废气 采样日期 检测点位 检测项目 检测结果 第1次 第2次 第3次 标准 08月30日 Q1#废气处理设施进口 测点管道截面积（m2） 2.5300 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，其他执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关标准 排气温度（℃） 22.7 23.4 22.9 排气流速（m/s） 14.4 14.5 14.7 水分含量（%） 4.1 4.0 4.2 标干流量（m3/h） 109563 110268 111256 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 75.6 100 82.1 排放速率（kg/h） 8.28 11.0 9.13 Q2#废气处理设施出口 净化方式 前处理过滤器+活性炭+催化燃烧 排气筒高度（m） 15 测点管道截面积（m2） 2.8353 水分含量（%） 4.4 4.0 4.2 排气温度（℃） 23.1 23.4 23.6 排气流速（m/s） 15.2 15.4 15.3 标干流量（m3/h） 128810 131236 129556 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 8.72 11.1 9.46 50 排放速率（kg/h） 1.12 1.46 1.23 1.5 去除效率（%） 86.4 86.8 86.6 85 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 6.7 7.4 7.1 120 排放速率（kg/h） 0.863 0.971 0.920 / 甲苯 排放浓度（mg/m3） 0.924 0.933 0.946 5 排放速率（kg/h） 0.119 0.122 0.123 / 二甲苯 排放浓度（mg/m3） 2.87 2.81 2.53 15 排放速率（kg/h） 0.370 0.369 0.328 / 08月31日 Q1#废气处理设施进口 测点管道截面积（m2） 2.5300 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，其他执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关标准 排气温度（℃） 24.1 23.9 24.7 排气流速（m/s） 14.2 14.5 14.3 水分含量（%） 3.9 3.8 3.9 标干流量（m3/h） 107593 110201 108156 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 102 70.4 88.8 排放速率（kg/h） 11.0 7.76 9.60 Q2#废气处理设施出口 净化方式 前处理过滤器+活性炭+催化燃烧 排气筒高度（m） 15 测点管道截面积（m2） 2.8353 水分含量（%） 3.9 4.0 4.1 排气温度（℃） 24.6 25.1 25.6 排气流速（m/s） 15.0 15.4 15.3 标干流量（m3/h） 127156 130265 128963 非甲烷总烃 排放浓度（mg/m3） 11.3 8.44 10.4 50 排放速率（kg/h） 1.44 1.10 1.30 1.5 去除效率（%） 86.9 85.8 86.0 85 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 6.3 6.9 7.3 120 排放速率（kg/h） 0.801 0.899 0.941 / 甲苯 排放浓度（mg/m3） 0.830 0.790 1.01 5 排放速率（kg/h） 0.106 0.103 0.130 / 二甲苯 排放浓度（mg/m3） 2.62 2.60 3.06 15 排放速率（kg/h） 0.333 0.339 0.395 / 无组织废气 采样日期 检测项目 检测点位 检测结果（mg/m3） 第1次 第2次 第3次 标准 08月30日 颗粒物 1#厂界上风向 0.041 0.039 0.049 1mg/m3 2#厂界下风向 0.098 0.091 0.085 3#厂界下风向 0.096 0.086 0.092 4#厂界下风向 0.091 0.102 0.093 甲苯 1#厂界上风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 0.3mg/m3 2#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 3#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 4#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 二甲苯 1#厂界上风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 0.3mg/m3 2#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 3#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 4#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 非甲烷总烃 1#厂界上风向 0.31 0.48 0.36 3mg/m3 2#厂界下风向 0.58 0.60 0.55 3#厂界下风向 0.62 0.64 0.70 4#厂界下风向 0.72 0.66 0.63 5#喷漆房外 0.77 0.79 0.75 6mg/m3 08月31日 颗粒物 1#厂界上风向 0.041 0.046 0.052 1mg/m3 2#厂界下风向 0.096 0.104 0.101 3#厂界下风向 0.089 0.104 0.096 4#厂界下风向 0.097 0.088 0.093 甲苯 1#厂界上风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 0.3mg/m3 2#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 3#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 4#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 二甲苯 1#厂界上风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 0.3mg/m3 2#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 3#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 4#厂界下风向 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 非甲烷总烃 1#厂界上风向 0.36 0.45 0.39 3mg/m3 2#厂界下风向 0.61 0.60 0.58 3#厂界下风向 0.69 0.67 0.58 4#厂界下风向 0.70 0.65 0.60 5#喷漆房外 0.72 0.74 0.80 6mg/m3 饮食油烟 采样日期 监测点位 监测项目 检测结果 标准 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 08月30日 食堂废气排气筒 净化设备名称 静电式油烟净化器 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 2mg/m3 基准灶头数（个） 13.0 测点管道截面积（m2） 0.2800 标干流量（m3/h） 13897 13759 13625 13859 13869 饮食业油烟 实测浓度mg/m3 1.9 2.0 1.9 1.8 1.7 基准风量浓度mg/m3 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 平均值mg/m3 1.0 08月31日 食堂废气排气筒 净化设备名称 静电式油烟净化器 基准灶头数（个） 13.0 测点管道截面积（m2） 0.2800 标干流量（m3/h） 13569 13698 13759 13597 13681 饮食业油烟 实测浓度mg/m3 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 基准风量浓度mg/m3 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 平均值mg/m3 1.0 由监测结果可知，项目喷漆废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度、处理效率满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中有组织排放限值、企业边界监控点浓度限值。非甲烷总烃厂区内1h平均浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A排放限值。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织排放监控浓度限值。饮食油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放浓度限值要求。 2、废水监测结果及评价 本次废水验收监测在污水总排口设1个监测点位。监测结果见表7-2。 表7-2 废水监测结果统计表 废水 采样日期 采样点位 检测项目 检测结果 结果 单位 标准 第1次 第2次 第3次 第4次 08月30日 1#废水总排口 pH值 7.0 7.1 6.9 7.0 无量纲 6-9 悬浮物 89 96 103 81 mg/L 500 化学需氧量 322 314 327 317 mg/L 300 五日生化需氧量 97.6 92.2 101 94.2 mg/L 400 氨氮 33.2 32.1 34.1 31.2 mg/L 45 总磷 3.36 3.47 3.45 3.51 mg/L 8 总氮 52.6 56.9 55.8 53.7 mg/L 70 石油类 0.48 0.61 0.55 0.59 mg/L 15 08月31日 1#废水总排口 pH值 7.1 7.2 7.0 6.9 无量纲 6-9 悬浮物 105 94 88 97 mg/L 500 化学需氧量 324 330 306 312 mg/L 300 五日生化需氧量 98.8 102 92.8 92.2 mg/L 400 氨氮 34.5 34.7 30.2 35.2 mg/L 45 总磷 3.44 3.39 3.54 3.48 mg/L 8 总氮 52.4 51.6 55.6 57.0 mg/L 70 石油类 0.47 0.53 0.57 0.51 mg/L 15 监测结果表明，验收期间项目污水总排口排放的COD、BOD5、SS、石油类排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；氨氮、总氮、总磷、石油类排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。 3、厂界噪声监测结果及评价 项目每日工作8h，夜间不生产，陕西博润检测服务有限公司对项目厂界昼间噪声进行了监测，在厂界东、南、西、北各设1个监测点。监测结果具体见下表。 表7-3 厂界噪声监测结果统计表 检测点位 检测结果（dB(A)） 标准 8月30日 8月31日 昼间 昼间 1#厂界东侧 55 54 GB12348-2008中 2类标准限值 昼间≤60 2#厂界南侧 54 53 3#厂界西侧 55 54 4#厂界北侧 56 55 由监测结果可知，在验收监测期间项目厂界昼间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 4、固体废物调查情况 （1）固体废物产生处置情况调查结果 本项目营运过程中产生的固体废物主要是日常生活垃圾、食堂废油脂、喷漆废气处理产生的废活性炭、废油漆桶、废过滤棉、废催化剂，生产维修过程产生的废液压油、废润滑油、废航空煤油、废包装材料等。 项目验收期间只有少量生活垃圾、废包装材料、废航空煤油、废液压油、废润滑油产生。项目产生生活垃圾定点分类收集后由环卫部门统一清运；产生废油脂由陕西鑫源环发油脂有限公司清运；废包装材料统一收集后集中外售；产生废航空煤油、废液压油暂存于危废暂存间，定期交由陕西环能科技有限公司处理。废油脂及危废处理协议详见附件3。 调查结果表明，验收期间项目固体废弃物得到妥善处置，其排放满足相关标准要求规定。 （2）固废处理设施落实情况 生活垃圾：项目生活垃圾经分类垃圾点位于厂区西南角。 危险废物：项目危废暂存间按相关要求进行了水泥加环氧地坪漆防渗建设，危废间建设符合相关规范要求。危废间内部进行了分区，相关区域贴上了对应危险废物标识，并制定了危险废物管理制度，危废暂存间建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，项目制定了危险废物入库台账、出库台账、处置台账。 5、环境管理检查 （1）环保手续 环评情况：2018年7月，陕西直升机股份有限公司委托西安建筑科技大学编制了陕西直升机产业发展园（一期）项目环境影响报告表。 批复情况：2018年12月28日，西安市环境保护局国家民用航天产业基地分局出具的《关于陕西直升机股份有限公司陕西直升机产业发展园（一期）项目环境影响报告表的批复》（西航天环批复[2018]30号）。 变更情况：项目环评批复中提出“项目应建设一体化污水处理站”，经向西安市生态环境局国家民用航天产业基地分局请示同意项目不再为清洗废水设置一体化污水处理站，详见附件。 经检查，环评及环评批复中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位，并执行了“三同时”制度。 （2）环保设施运行及维护监督情况 环保设施：项目主要环保设施是“前置过滤器+活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”1套、15m高排气筒1个，高效油烟净化器1套，危废暂存间1处，生活垃圾分类收集点1处。 项目制定了环保档案管理制度，并设有专人负责对环保设备运行情况进行检查及日常维护，确保环保设备正常使用。 （3）建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故 该项目在建设和试生产期间未发生扰民和污染事故。项目于2022年8月发布竣工及调试公示，公示期间未收到投诉情况。 项目配套建设的环保设施基本按照设计要求完成，并投入使用。经现场检查，各主要环保设施运行情况良好，达到设计要求，设施运行管理基本规范。 （4）环境监测计划落实情况 验收监测期间由于项目还处于试运营阶段，运营时间较短，尚未达到执行环境监测计划时段，建设单位表示将会严格按照环评文件要求执行环境监测计划。 （5）排污许可手续办理情况 项目已于2022年6月27日完成了固定污染源排污登记，并取得了登记回执，登记编号91610138MA6U56N999001X，详见附件4。

# 表八

验收监测结论 根据对陕西直升机产业发展园（一期）项目A地块的运行和管理进行现场调查和对项目产生的废气、废水、噪声、固体废物进行监测、调查的情况，得出以下结论。 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、喷漆废气，食堂油烟经高效油烟净化器处理后经专用烟道排放；喷漆废气经收集后通过“前置过滤+活性炭吸附+在线脱附+催化燃烧”处理后，经15m高的排气筒排放。 根据验收监测数据分析，项目油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准要求。喷漆废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1、表2、表3相关要求限值。喷漆废气中颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值和无组织排放监控浓度限值。 2、 废水 项目废水主要为生活污水、食堂废水、飞机清洗废水。食堂废水、飞机清洗废水经对应区域隔油池处理后同生活污水一同进入化粪池后，排入市政污水管网。根据监测数据，污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，对水环境影响较小。 3 、噪声 项目运营期噪声主要来自设备运行时产生的噪声及直升机地面开车调试产生的噪声。根据验收监测数据显示，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目噪声对周围声环境影响较小。 4 、固体废弃物 本项目营运过程中产生的主要固体废弃物主要是日常生活垃圾、食堂废油脂、喷漆废气处理产生的废活性炭，生产、维修等过程产生的废液压油、废煤油、废包装材料等。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；废油脂由陕西鑫源环发油脂有限公司清运；生产过程中产生的废活性炭，生废液压油、废煤油等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由陕西环能科技有限公司处理。 项目固废采取了合理可行的环保措施，对周围环境影响较小。 5、环境保护执行情况及环境管理制度的建立及执行情况 陕西直升机产业发展园（一期）项目A地块在建设中基本落实了环境影响评价及其批复要求，废水、废气、噪声、固废治理设施均做到了与主体设备同步运行。建立实施环境管理体系。项目的审批手续已按环保要求基本完成，环境保护档案管理已按相关要求建立。 6、综合结论 根据本次的环境保护验收监测数据，陕西直升机股份有限公司陕西直升机产业发展园（一期）项目A地块在运行过程中没有存在重大的环境影响问题，项目基本执行国家有关建设项目环保审批手续；各项污染物治理措施按照环评要求进行了落实，废气、废水、噪声能达标排放，固废处置满足相关标准要求，环境保护工作基本符合验收条件，建议通过竣工环境保护验收。 7、要求与建议 （1）定期对厂区使用的环保设备进行维护、保养及各项检查，确保各类环保设备 正常运行。 （2）按照相关的规范分类存储各类危险废物，及时处置危险废物。 （3）编制突发环境事件风险应急预案，定期开展应急演练，加强环境风险应急防范能力。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：陕西直升机股份有限公司                            填表人（签字）：                 项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 陕西直升机产业发展园（一期）A地块 | 项目代码 | 2017-610159-56-03-038720 | 建设地点 | 西安市长安区航天基地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 74 航空、航天器及设备制造 | 建设性质 | √新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 34°8'10.25"N 108°59'0.67"E |
|  | 设计生产能力 | 直升机部件及总体组装、恢复性组装、喷漆、试飞调试、交付 50架份/年 | 实际生产能力 | 50架份/年 | 环评单位 | 西安建筑科技大学 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市环境保护局国家民用航天产业基地分局 | 审批文号 | 西航天环批复[2018]30号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2020年1月 | 竣工日期 | 2022年8月 | 排污许可证申领时间 | 2022年6月 |
|  | 环保设施设计单位 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 环保设施施工单位 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91610138MA6U56N999001X |
|  | 验收单位 | 陕西直升机股份有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西博润检测服务有限公司 | 验收监测时工况 | 工况稳定、环境保护设施运行正常 |
|  | 投资总概算（万元） | 98356.99 | 环保投资总概算（万元） | 254 | 所占比例（%） | 0.26 |
|  | 实际总投资（万元） | 34094.27 | 实际环保投资（万元） | 268 | 所占比例（%） | 0.78 |
|  | 废水治理（万元） | 4.5 | 废气治理（万元） | 155.7 | 噪声治理（万元） | 15 | 固体废物治理（万元） | 52.8 | 绿化及生态（万元） | 40 | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400h 喷漆烘干室运行3000h |
| 运营单位 | 陕西直升机股份有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91610138MA6U56N999 | 验收时间 | 2022年8月～9月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | 1.68 | / | 1.68 | 1.68 | / | 1.68 | / | / | +1.68 |
|  | 化学需氧量 | / | 330 | 500 | 5.54 | / | 5.54 | 5.54 | / | 5.54 | / | / | +5.54 |
|  | 氨氮 | / | 35 | 45 | 0.59 | / | 0.59 | 0.59 | / | 0.59 | / | / | +0.59 |
|  | 石油类 | / | 0.61 | 15 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | / | / | +0.01 |
|  | 废气 | / | / | / | 26247 | / | 26247 | 26247 | / | 26247 | / | / | +26247 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | 7.4 | 120 | 1.94 | / | 1.94 | 1.94 | / | 1.94 | / | / | +1.94 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | / | / | 0.0001 | / | / | +0.0001 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 甲苯 | / | 1.01 | 5 | 0.26 | / | 0.26 | 0.26 | / | 0.26 | / | / | +0.26 |
|  |  | 二甲苯 | / | 3.06 | 15 | 0.79 | / | 0.79 | 0.79 | / | 0.79 | / | / | +0.79 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 11.3 | 50 | 2.88 | / | 2.88 | 2.88 | / | 2.88 | / | / | +2.88 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升